## Slide 1: Presentation LSE
Introduction au developpement de pilote de peripheriques sous Windows avec WDF.

## Slide 2: Objectifs de la presentation
Presentation du PFE Rathaxes
Bref apercu de l’evolution des drivers sous Windows.
Presentation rapide du framework WDF (User mode et Kernel mode)
Exemple de code de driver en kernel mode avec le KMDF.

## Slide 3
Rathaxes

## Slide 4: Rathaxes, c’est quoi ?
Approche langage à la génération de
pilotes de périphérique robustes multi
systèmes d’exploitation

## Slide 5: Les objectifs de Rathaxes
Langage de description de driver
Générateur multi-systèmes
?
Partenariat LSE

## Slide 6: Les equipes
Equipe Système
Equipe Transverse
Equipe Langage
Equipe Communication

## Slide 7
Windows et WDM

## Slide 8: Un peu d’histoire…
1.0
2.0
3.0
98
95
3.1
Me
XP
2003
3.1
4.0
2000
2008
Vista
1985
1987
1990
1992
1995
1998
2000
2003
2008
NT
Windows 16 bits
Windows 32 bits
MS-DOS Real Mode Drivers
VxDS
WDM
WDF
3.5

## Slide 9: WDM : Windows Driver Model
Première tentative aboutie de Microsoft pour harmoniser le développement de drivers sous Windows.
Applicable à Windows 98, Me, 2000, XP, Vista.
Support du Plug and Play.
Support de la gestion d’énergie.
Une architecture en couches.

## Slide 10: Une architecture en couches.

## Slide 11: WDM : Les problèmes
Le Plug and Play : 3000+ lignes de codes par pilote de périphérique.
La gestion d’énergie : Les passages en veille / réveil sont complexes.
L’annulation des IRP (Input/Output Request Packet)

## Slide 12
WDF : Introduction

## Slide 13: Windows Driver Foundation : Les objectifs
La simplicite
La rapidite
La stabilite
La ‘portabilite’

## Slide 14: WDF en quelques phrases
Applicable à Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008.
Un framework basé sur le WDM.
Simplifie énormément le Plug and Play et la gestion d’énergie.
Permet l’annulation des IRP.

## Slide 15: Quelques chiffres…
 | WDM | WDF
Nombre de lignes | 13147 | 7271
 | WDM | WDF
Nombre de lignes | 24000 | 17000
 | WDM | WDF
Nombre de lignes | 16350 | 2300
Driver PCI pour carte Intel E100B NIC
Driver de port série
Driver de périphérique USB (OSRUSBFX2)

## Slide 16: WDF : Deux frameworks
User mode : UMDF
C++
Support du PnP
API Win32
Pas de support des IRQ, DMA, registres
N’affecte pas la stabilite du systeme
Kernel Mode : KMDF
C
Une surcouche a WDM
Support du PnP, IRQ, DMA, WMI
Un modele objet

## Slide 17
KMDF : Du code, enfin !

## Slide 18: Hello, World ! original, non ?
#include <ntddk.h>
NTSTATUS DriverEntry( IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PUNICODE_STRING RegistryPath )
{
KdPrint(("Hello WDF World built %s %s\n", __DATE__, __TIME__));
return STATUS_SUCCESS;
}

## Slide 19: Quelques mots sur KdPrint
Envoie un message au debugger kernel
Meme format que printf
512 octets max
Est definie de cette facon :
#define KdPrint(_x_) DbgPrint _x_
ULONG DbgPrint (__in PCCH Format, …);

## Slide 20: Creation d’un object Driver WDF
#include <ntddk.h>
#include <wdf.h>
NTSTATUS DriverEntry( IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PUNICODE_STRING RegistryPath )
{
WDF_DRIVER_CONFIG config;
NTSTATUS status;
WDF_DRIVER_CONFIG_INIT(&config, EvtDeviceAdd);
status = WdfDriverCreate(DriverObject, RegistryPath, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, &config,
WDF_NO_HANDLE);
return status;
}
…

## Slide 21: EvtDriverDeviceAdd callback
NTSTATUS
EvtDeviceAdd(IN WDFDRIVER Driver,
IN PWDFDEVICE_INIT DeviceInit)
{
NTSTATUS status;
WDFDEVICE device;
UNREFERENCED_PARAMETER(Driver);
status = WdfDeviceCreate(&DeviceInit, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, &device);
if (!NT_SUCCESS(status))
KdPrint(("WdfDeviceCreate failed 0x%x\n", status));
return status;
}

## Slide 22: Le Plug and Play
WDF_PNPPOWER_EVENT_CALLBACKS pnpPowerCallbacks;
WDF_PNPPOWER_EVENT_CALLBACKS_INIT(&pnpPowerCallbacks);
pnpPowerCallbacks.EvtDevicePrepareHardware = EvtDevicePrepareHardware;
pnpPowerCallbacks.EvtDeviceQueryRemove =
EvtDeviceQueryRemove;
pnpPowerCallbacks.EvtDeviceSurpriseRemoval =
EvtDeviceSurpriseRemoval;

## Slide 23: La gestion d’energie
pnpPowerCallbacks. EvtDeviceD0Entry =
EvtDeviceD0Entry;
pnpPowerCallbacks.EvtDeviceD0Exit =
EvtDeviceD0Exit;
pnpPowerCallbacks.EvtDeviceArmWakeFromSx = EvtDeviceArmWakeFromSx;
WdfDeviceInitSetPnpPowerEventCallbacks(DeviceInit, &pnpPowerCallbacks);

## Slide 24: Questions ?